## Slide 1: EVE
EVE是一种功能类似Docker的开源应用容器引擎

## Slide 2: 层次

## Slide 3: 层次
上层应用
Edge container runtime
Operating system services
Device connectivity and management interfaces
Type-1 hypervisor
底层硬件

## Slide 4: Type-1 hypervisor
EVE底层是一个基于Xen虚拟机的Type-1 hypervisor
基于虚拟机的架构赋予EVE以下优点：
  可以在边缘设备上运行多种操作系统
  可以在边缘设备上运行任何边缘计算框架，如EdgeX Foundry, Azure IoT Edge, AWS Greengrass Core等
  隔离性好，安全性高

## Slide 5: Device connectivity and management interfaces
通过网络接口管理EVE设备中的应用（虚拟机）
  设备网络接口
  网络连接驱动（应用间连接）
  将EVE终端设备连接到统一管理网络的API

## Slide 6: Operating system services
提供一个可信计算平台，包含以下功能
  更新EVE本身
  身份验证
  内存隔离
  存储加密
  安全的网络服务

## Slide 7: Edge container runtime
容器运行控制/容器编排工具
  域控制
  实例编排
  虚拟IO
  实例间的动态联网
  远程控制容器运行

## Slide 8: 架构

## Slide 9: 架构图

## Slide 10: Device Identity Onboarding Security Foundation
设备识别和验证
  设备以公钥为ID
  公钥在制造时即写入设备，私钥和设备打包销售
  启动时扫描验证设备序列号
  设备私钥用于磁盘加密、远程认证等

## Slide 11: Self Update
更新EVE本身
  处理更新时的一些错误
  必要时回滚更新

## Slide 12: Device connectivity
设备间连接
  设备必须与控制器相连
    控制器控制容器启停
    设备与控制器的连接可以冗余
  容器间连接默认使用DHCP，可以设置静态IP
  可以设置HTTP代理
  网络设置可以由控制器进行修改

## Slide 13: EVE Device API
设备间连接API
方法 | 接口URL | 功能
POST | api/v1/edgedevice/register | 设备注册
GET | api/v1/edgedevice/ping | 连接测试
GET | api/v1/edgedevice/config | 设备/实例设置
POST | api/v1/edgedevice/info | 设备/实例信息
POST | api/v1/edgedevice/metrics | 设备定期上报状态
POST | api/v1/edgedevice/logs | 应用的控制台输出
POST | api/v1/edgedevice/flowlog | for ECO network flows logs

## Slide 14: Edge Container runtime
容器运行时
  基于Xen虚拟化
  可以直接运行Docker容器（基于rkt）
  提供一套设置容器连接的工具链

## Slide 15: Edge Container Image (ECI)
EVE容器镜像
  支持VMs、OCI/docker Image格式和Unikernels

## Slide 16: Edge Container Object (ECO)
EVE容器
  指一个虚拟机及其中运行的操作系统和应用

## Slide 17: Edge Container Connectivity
容器间连接
  默认通过NAT
  可以设置USB或者COM口连接
  可以设置交换网络
  可以设置云网络连接到AWS VPN或者Azure VPN等
  可以设置mesh network实现Edge-to-Edge连接